## Slide 1
SQLite・GeoJSON・JSONL・CSV の実物を開いて見る
All-Japan-Grid のデータは何でできているか
2026-09-02 / 正典 built v4 @ 7322310
Notes: _class: title

## Slide 2
見ていくもの
01
全体の3層構造（R層・D層・正典）
02
grid.db の中身（テーブルと実データ）
03
正典 all.json の1ノード・1エッジ
04
出典必須DB（JSONL）— 引用が無い値は入れない
05
公開している CSV / GeoJSON
06
外部データ（再配布できないもの）
2 / 18
Notes: _class: agenda

## Slide 3
データは3層に分かれている
3 / 18
Notes: R層は再取得で上書きされる。C層は git 追跡の jsonl が正本なので再fetchでも保全される。
_class: zone-flow

## Slide 4
grid.db（SQLite・134 MB）のテーブル
テーブル | 行数 | 何が入っているか
raw_features | 66,465 | OSM の生地物（送電線 40,087・発電所 19,138・変電所 7,240）
enrichments | 383,157 | 名前・運用者・容量などの補正値と、その出典
snapshots | 153 | いつ・どの地域を・どこから取ったかの記録
measured_line_stats | 705 | 東電が公表する線路別潮流の実測（中央値・95%点）
measured_bus_loads | 1,222 | 変電所バンクの実測需要
measured_area_stats | 69 | OCCTO のエリア需給実績
data/grid.db・2026-09-02 時点
4 / 18
Notes: _class: table-slide

## Slide 5
raw_features は「OSM の生タグそのまま」
5 / 18
Notes: _class: code

## Slide 6
タグは埋まっているとは限らない
名前も電圧もある
`` {"cables":"3","circuits":"1", "name":"西日本北小松線", "power":"line","voltage":"77000"} `` 回線数まで書いてある良い例。
`power=line` しかない
`` {"power":"line", "osm_id":1002033255} `` 名前も電圧も回線数も無い。 この欠落を埋めるのが C 層。
6 / 18
Notes: _class: cols-2

## Slide 7
enrichments は「補正値 ＋ その出典」の1行1事実
7 / 18
Notes: source 別では legacy_marker 284,238・endpoint_matching 59,694・nominatim 13,867・p03_db 10,934。
_class: code

## Slide 8
measured_* は「実測との突合せ」に使う
region | line_key | source | q50_mw | p95_mw | window
tokyo | 港北線 | tepco_jisseki | 900.0 | 2,420.0 | 2024/04/01〜2025/03/31
tokyo | 世田谷線 | tepco_jisseki | 180.0 | 328.1 | 同上
tokyo | 豊洲永代橋線 | tepco_jisseki | 200.0 | 420.0 | 同上
東京電力PG 潮流実績 FY2024 / OCCTO 公表システム
8 / 18
Notes: _class: table-slide

## Slide 9
正典 all.json — ノードは9つのキーしか持たない
9 / 18
Notes: _class: code

## Slide 10
枝は「どこからどこへ・何 kV・何回線」
10 / 18
Notes: _class: code

## Slide 11
出典必須DB — 引用が無い値はモデルに入れない
11 / 18
Notes: _class: code

## Slide 12
今日追加した回線数の台帳も同じ様式
12 / 18
Notes: _class: code

## Slide 13
公開している CSV は「解析の入力に使える形」
枝の表
``` row,element,element_id,name, from_ppc_bus,to_ppc_bus,kv, capacity_mva,x_pu,is_bridge
1,line,1,那覇高安線; 那覇小禄線, 25,0,66.0,137.18,4e-05,0 ``` 感度行列と対で配る。
バスの表
``` col,pp_bus,built_node_id, kv,lat,lon
0,0,okinawa_jct_26.1993: 127.6699:66,66.0, 26.19928,127.66986 `` built_node_id` で正典に戻れる。
13 / 18
Notes: _class: cols-2

## Slide 14
GeoJSON は地図がそのまま読める形で配る
ファイル | 地物数 | 主なプロパティ
lines_all.geojson | 40,087 | _display_name _voltage_kv _region
subs_all.geojson | 7,240 | 同上
plants_all.geojson | 19,138 | fuel_type capacity_mw capacity_mw_sourced
docs/data/・GitHub Pages が直接読んでいる実ファイル
14 / 18
Notes: _class: table-slide

## Slide 15
再配布できない外部データは、値ではなく「比」だけを持ち出す。
15 / 18
Notes: _class: statement

## Slide 16
外部の公表データの扱い
手元には置く（git 管理外）
`` 送電線No, 送電線名, 電圧（kV）, 回線数, 設備容量, 運用容量値(MW), 運用容量制約要因, 潮流正方向, 予想潮流値（MW）, 空容量（MW） ` 各社が公表する空容量一覧。 data/external/` に置き、コミットしない。
公開するのは無次元の比だけ
``yaml 154: {median_factor: 0.679, n_areas: 2, spread: 0.001} 500: {median_factor: 0.593, n_areas: 4, spread: 0.585} `` 「理論容量は運用容量の約2倍」という 較正係数。値そのものは出さない。
16 / 18
Notes: _class: cols-2

## Slide 17
どこを見れば何が分かるか
知りたいこと | 見るファイル
何がどこにあるか | docs/data/*.geojson
計算に使う網 | docs/data/built/all.json
その値の根拠 | data/*_sources.jsonl（quote 必須）
入っている仮定 | docs/MODEL_INTERVENTIONS.md（#1〜#45）
実測との一致 | grid.db の measured_*
17 / 18
Notes: _class: table-slide

## Slide 18
以上
docs/DATA_DICTIONARY.md に全フィールドの定義
Notes: _class: end